DECRETO LEGISLATIVO  13 agosto 2010, n. 155        
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente  disposizioni  per

l'adempimento  di   obblighi   dall'appartenenza   dell'Italia   alle

Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2008,  e,  in  particolare,

l'articolo 10 e l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri;

Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Vista  la  direttiva  2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico,  il  cadmio,

il mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici  aromatici

nell'aria ambiente;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 13 maggio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

dell'8 luglio 2010;

Acquisiti i pareri  delle  competenti  commissioni  di  Camera  dei

deputati e Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri  della  salute,  dello  sviluppo  economico,   delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e

forestali, degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e

delle finanze e per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione

territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita'

1.  Il  presente  decreto  recepisce  la  direttiva  2008/50/CE   e

sostituisce   le   disposizioni   di   attuazione   della   direttiva

2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario  in  materia  di

valutazione  e  di  gestione  della   qualita'   dell'aria   ambiente

finalizzato a:

a) individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente  volti  a

evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per

l'ambiente nel suo complesso;

b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e

criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

c) ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria  ambiente  come

base  per  individuare  le  misure  da   adottare   per   contrastare

l'inquinamento e gli effetti nocivi  dell'inquinamento  sulla  salute

umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a  lungo  termine,

nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;

d) mantenere la qualita' dell'aria  ambiente,  laddove  buona,  e

migliorarla negli altri casi;

e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria

ambiente;

f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione

europea in materia di inquinamento atmosferico.

2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:

a) i valori limite per le concentrazioni  nell'aria  ambiente  di

biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio,

piombo e PM10;

b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente  di

biossido di zolfo e ossidi di azoto;

c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria  ambiente

di biossido di zolfo e biossido di azoto;

d)  il  valore  limite,  il  valore   obiettivo,   l'obbligo   di

concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di  riduzione

dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;

e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di

arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

3. Ai fini previsti dal comma  1  il  presente  decreto  stabilisce

altresi' i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie

di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi:

a) il sistema di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria

rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine  di

assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio  nazionale  e

di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate

e gestite in modo analogo;

b) il sistema di acquisizione,  di  trasmissione  e  di  messa  a

disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla  valutazione

della  qualita'  dell'aria  ambiente  e'  organizzato  in   modo   da

rispondere alle esigenze di tempestivita' della conoscenza  da  parte

di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si  basa  su

misurazioni e  su  altre  tecniche  di  valutazione  e  su  procedure

funzionali a tali finalita' secondo i canoni di efficienza, efficacia

ed economicita';

c)  la  zonizzazione  dell'intero  territorio  nazionale  e'   il

presupposto su cui si  organizza  l'attivita'  di  valutazione  della

qualita'  dell'aria  ambiente.  A  seguito  della  zonizzazione   del

territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo scopo di

individuare  le  modalita'  di  valutazione  mediante  misurazioni  e

mediante altre tecniche in conformita' alle disposizioni del presente

decreto;

d)  la   zonizzazione   del   territorio   richiede   la   previa

individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle

altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base  dell'assetto

urbanistico, della popolazione residente e della densita'  abitativa.

Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti

come  il  carico  emissivo,  le   caratteristiche   orografiche,   le

caratteristiche meteo-climatiche e il  grado  di  urbanizzazione  del

territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o piu' di  tali

aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli  inquinanti

e di accorpare tali aree  in  zone  contraddistinte  dall'omogeneita'

degli aspetti predominanti;

e) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' fondata su

una rete di misura e su un programma di valutazione.  Le  misurazioni

in siti fissi, le misurazioni  indicative  e  le  altre  tecniche  di

valutazione  permettono  che  la  qualita'  dell'aria  ambiente   sia

valutata in conformita' alle disposizioni del presente decreto;

f) la valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  condotta

utilizzando determinati siti fissi  di  campionamento  e  determinate

tecniche di  valutazione  si  considera  idonea  a  rappresentare  la

qualita'  dell'aria  all'interno  dell'intera  zona   o   dell'intero

agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e  delle  altre

tecniche sia operata in conformita' alle  disposizioni  del  presente

decreto;

g) ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'

evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto

dei canoni di efficienza, di efficacia e di  economicita',  l'inutile

eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni  di  misurazione  che

non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione

non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;

h) la rete di misura e' soggetta alla  gestione  o  al  controllo

pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni  o  dalle

province autonome o,  su  delega,  dalle  agenzie  regionali  per  la

protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non  soggette  a

tale gestione o controllo non sono utilizzate per  le  finalita'  del

presente decreto;

i)  la  valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  e'  il

presupposto  per  l'individuazione  delle  aree  di  superamento  dei

valori, dei livelli, delle soglie  e  degli  obiettivi  previsti  dal

presente decreto;

l) i piani e  le  misure  da  adottare  ed  attuare  in  caso  di

individuazione di una o piu' aree di superamento all'interno  di  una

zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di  efficienza

ed efficacia, sull'insieme delle principali  sorgenti  di  emissione,

ovunque localizzate, che influenzano tali aree,  senza  l'obbligo  di

estendersi all'intero territorio della zona o  dell'agglomerato,  ne'

di limitarsi a tale territorio.

5. Le funzioni amministrative relative  alla  valutazione  ed  alla

gestione della qualita' dell'aria ambiente competono allo Stato, alle

regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi  e  nei

limiti previsti dal presente decreto. Il  Ministero  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  seguito  Ministero

dell'ambiente, si puo' avvalere, nei modi e per le finalita' previsti

dal presente decreto, del supporto  tecnico  dell'Istituto  Superiore

per la protezione e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito  ISPRA,  e

dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare  la  qualita'  della

valutazione  in  materia  di  aria  ambiente  sono  assicurati  dalle

autorita' e dagli organismi di cui all'articolo 17, in conformita' al

disposto dell'allegato I, paragrafo 3.

Art. 2

Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente  nella  troposfera,  ad

esclusione di quella presente  nei  luoghi  di  lavoro  definiti  dal

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che

puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo

complesso;

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante  o

deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

d)  valutazione:  utilizzo  dei  metodi  stabiliti  dal  presente

decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli  degli

inquinanti;

e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi  del

presente decreto, ai fini della valutazione e  della  gestione  della

qualita' dell'aria ambiente;

f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme

di aree urbane che distano tra loro non piu'  di  qualche  chilometro

oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree  urbane

minori che dipendono da quella principale sul piano demografico,  dei

servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;

2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una  densita'

di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;

g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o

di un agglomerato, nella quale e' stato valutato il superamento di un

valore limite o di un valore  obiettivo;  tale  area  e'  individuata

sulla base della rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o

indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;

h)  valore  limite:  livello  fissato  in  base  alle  conoscenze

scientifiche,  incluse  quelle  relative  alle  migliori   tecnologie

disponibili, al fine di evitare,  prevenire  o  ridurre  gli  effetti

nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel  suo  complesso,  che

deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e  che  non  deve

essere successivamente superato;

i) livello critico:  livello  fissato  in  base  alle  conoscenze

scientifiche, oltre il  quale  possono  sussistere  effetti  negativi

diretti su  recettori  quali  gli  alberi,  le  altre  piante  o  gli

ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;

l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro  la

quale e' ammesso il superamento del  valore  limite  alle  condizioni

stabilite dal presente decreto;

m)  valore  obiettivo:  livello  fissato  al  fine  di   evitare,

prevenire o  ridurre  effetti  nocivi  per  la  salute  umana  o  per

l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una

data prestabilita;

n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un  rischio

per la salute umana in caso di esposizione di  breve  durata  per  la

popolazione nel suo complesso ed  il  cui  raggiungimento  impone  di

adottare provvedimenti immediati;

o) soglia di informazione: livello oltre  il  quale  sussiste  un

rischio per la salute umana in caso di esposizione  di  breve  durata

per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo

complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare  informazioni

adeguate e tempestive;

p) obiettivo a lungo termine: livello da  raggiungere  nel  lungo

periodo  mediante  misure  proporzionate,  al  fine   di   assicurare

un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

q) indicatore di esposizione media: livello medio da  determinare

sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate  in

siti  fissi  di  campionamento  urbani  presso  l'intero   territorio

nazionale e che riflette l'esposizione della popolazione. Permette di

calcolare se sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione

dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione;

r) obbligo di concentrazione  dell'esposizione:  livello  fissato

sulla base dell'indicatore di esposizione media al  fine  di  ridurre

gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una  data

prestabilita;

s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione:  riduzione,

espressa in percentuale, dell'esposizione  media  della  popolazione,

fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al  fine

di ridurre gli effetti nocivi per la salute  umana,  da  raggiungere,

ove possibile, entro una data prestabilita;

t) misurazioni in  siti  fissi:  misurazioni  dei  livelli  degli

inquinanti effettuate in stazioni  ubicate  presso  siti  fissi,  con

campionamento  continuo  o  discontinuo,  eccettuate  le  misurazioni

indicative;

u)  misurazioni  indicative:  misurazioni   dei   livelli   degli

inquinanti, basate su obiettivi di qualita'  meno  severi  di  quelli

previsti per le misurazioni in siti  fissi,  effettuate  in  stazioni

ubicate presso siti fissi di campionamento  o  mediante  stazioni  di

misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come

le tecniche di campionamento diffusivo;

v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici  per  calcolare

le concentrazioni a partire da valori  misurati  in  luoghi  o  tempi

diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze

scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni;

z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale

le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni

indicative o  tecniche  di  modellizzazione  e,  per  l'arsenico,  il

cadmio, il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale

le misurazioni in siti fissi o indicative  possono  essere  combinate

con tecniche di modellizzazione;

aa) soglia di valutazione inferiore:  livello  al  di  sotto  del

quale e' previsto, anche in via esclusiva, l'utilizzo di tecniche  di

modellizzazione o di stima obiettiva;

bb)  contributo  di  fonti  naturali:   emissione   di   sostanze

inquinanti non causata in  modo  diretto  o  indiretto  da  attivita'

umane, come nel caso  di  eruzioni  vulcaniche,  attivita'  sismiche,

attivita' geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed  altri

eventi naturali, aerosol marini, emissioni  biogeniche,  trasporto  o

risospensione in  atmosfera  di  particelle  naturali  dalle  regioni

secche;

cc) rete di misura: sistema  di  stazioni  di  misurazione  degli

inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il

numero  delle  stazioni  della  rete  di  misura  non  eccede  quello

sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente  decreto.

L'insieme di tali stazioni di  misurazione  presenti  sul  territorio

nazionale costituisce la rete di misura nazionale;

dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni

di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni  in

siti  fissi  e  per  le  misurazioni  indicative,  le   tecniche   di

modellizzazione e le tecniche di  stima  obiettiva  da  applicare  ai

sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di  misurazione,

utilizzate insieme a quelle della rete di  misura,  alle  quali  fare

riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete

di misura, anche a causa di fattori esterni, non  risultino  conformi

alle disposizioni del presente decreto, con  particolare  riferimento

agli obiettivi di qualita' dei dati  di  cui  all'allegato  I  ed  ai

criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;

ee) garanzia di  qualita':  realizzazione  di  programmi  la  cui

applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione

degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;

ff) campioni primari: campione designato come avente le piu' alte

qualita' metrologiche ed il cui valore e' accettato senza riferimento

ad altri campioni della stessa grandezza;

gg)  campioni  di  riferimento:  campioni  riconosciuti  da   una

decisione nazionale come base  per  fissare  il  valore  degli  altri

campioni della grandezza in questione;

hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti  che,

in una data area e in un dato periodo, e'  trasferita  dall'atmosfera

al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli  edifici  e  a  qualsiasi

altro tipo di superficie;

ii) PM10: il materiale  particolato  che  penetra  attraverso  un

ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per

il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341),  con

un'efficienza  di  penetrazione  del  50  per  cento  per   materiale

particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;

ll) PM2,5: il materiale particolato  che  penetra  attraverso  un

ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per

il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con

un'efficienza  di  penetrazione  del  50  per  cento  per   materiale

particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti  di  mescolamento  in

volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e  di  biossido

di azoto espressa in unita' di concentrazione di massa di biossido di

azoto (μg/m³);

nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con  due

o piu' anelli aromatici  fusi,  formati  interamente  da  carbonio  e

idrogeno;

oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare  (Hg 0

) e  mercurio  gassoso  reattivo,  intesi  come  specie  di  mercurio

idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per

esistere nella fase gassosa;

pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi

dal metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i  quali

possono produrre ossidanti fotochimici reagendo  con  gli  ossidi  di

azoto in presenza di luce solare;

qq)  precursori  dell'ozono:  sostanze  che  contribuiscono  alla

formazione di ozono a livello del suolo.

Art. 3

Zonizzazione del territorio

1. L'intero territorio nazionale e' suddiviso in zone e agglomerati

da classificare ai fini della valutazione  della  qualita'  dell'aria

ambiente.

2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le  province  autonome

sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione  e'

riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai

sensi dell'appendice I. Per il riesame di  ciascuna  zonizzazione  in

atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il  progetto

di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e'  presentato

entro i successivi quattro mesi.

3.   Ciascun   progetto   di    zonizzazione,    corredato    dalla

classificazione di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  e  di  cui

all'articolo 8, commi 2 e 5, e' trasmesso dalle  regioni  o  province

autonome  al  Ministero  dell'ambiente  e  all'ISPRA.  Il   Ministero

dell'ambiente, avvalendosi  dell'ISPRA  valuta,  entro  i  successivi

quarantacinque  giorni,  anche  attraverso  un  esame  congiunto  nel

Coordinamento di cui all'articolo 20,  la  conformita'  del  progetto

alle disposizioni del presente decreto  ed  agli  indirizzi  espressi

dallo  stesso  Coordinamento  e  tenendo  conto  della  coerenza  dei

progetti  di  zonizzazioni  regionali  relativamente  alle  zone   di

confine. In caso di mancata conformita' il  Ministero  dell'ambiente,

con atto motivato diretto alla regione  o  alla  provincia  autonoma,

indica  le  variazioni  e  le  integrazioni  da  effettuare  ai  fini

dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.

La trasmissione del progetto e' effettuata  su  supporto  informatico

non riscrivibile, utilizzando,  ove  gia'  individuato  con  apposito

decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

4. Le regioni e le province autonome possono individuare  d'intesa,

sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In  tal

caso, le regioni  e  le  province  autonome  interessate  individuano

apposite modalita' di coordinamento per assicurare una valutazione ed

una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.

Art. 4

Classificazione di zone e agglomerati

ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente

1.  Ai  fini  della  valutazione  della  qualita'   dell'aria,   la

classificazione delle zone e degli  agglomerati  e'  effettuata,  per

ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla  base  delle

soglie di valutazione superiori e  inferiori  previste  dall'allegato

II, sezione I, e secondo  la  procedura  prevista  dall'allegato  II,

sezione II.

2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata

almeno ogni  cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  significative

modifiche delle attivita' che incidono sulle concentrazioni nell'aria

ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Nella comunicazione  prevista  all'articolo  3,  comma  3,  sono

allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio  e

delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati

classificati.

4. Alla classificazione delle zone e degli  agglomerati  provvedono

le regioni e le province autonome.

Art. 5

Valutazione della qualita' dell'aria ambiente

1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'  effettuata,

per ciascun inquinante  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  con  le

modalita' previste  dai  commi  3,  4  e  5.  Si  applicano,  per  la

valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione  delle  stazioni

di misurazione, l'appendice II, relativa alla scelta  della  rete  di

misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione  diversi

dalla misurazione. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente

provvedono le regioni e le province autonome.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti

di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano  la

rispettiva soglia di valutazione superiore, le  misurazioni  in  siti

fissi sono obbligatorie e possono essere  integrate  da  tecniche  di

modellizzazione o da misurazioni indicative al  fine  di  fornire  un

adeguato  livello  di  informazione  circa  la   qualita'   dell'aria

ambiente.  Se  il  superamento  interessa  gli  inquinanti   di   cui

all'articolo 1, comma 2, lettera e), le  misurazioni  in  siti  fissi

sono  obbligatorie  e  possono  essere  integrate  da   tecniche   di

modellizzazione  al  fine  di  fornire   un   adeguato   livello   di

informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti

di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  sono

compresi tra la rispettiva  soglia  di  valutazione  inferiore  e  la

rispettiva soglia di valutazione superiore, le  misurazioni  in  siti

fissi sono obbligatorie e possono essere  combinate  con  misurazioni

indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa

gli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  le

misurazioni  in  siti  fissi  o  indicative  mediante   stazioni   di

misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche

di  modellizzazione  al  fine  di  fornire  un  adeguato  livello  di

informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti

di cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia

di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche  in  via  esclusiva,

tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

5. Ai fini  della  determinazione  del  numero  delle  stazioni  di

misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in  cui  vi  e'

integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e  tecniche

di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano  i  criteri

previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3.

6. Le regioni e  le  province  autonome  trasmettono  al  Ministero

dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro otto mesi dall'entrata  in

vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria

rete di  misura  alle  relative  disposizioni,  in  conformita'  alla

zonizzazione risultante dal primo riesame previsto  dall'articolo  3,

comma 2, ed in conformita' alla connessa classificazione. Il progetto

indica anche  la  data  prevista  per  l'adeguamento  e  contiene  il

programma di valutazione da attuare nelle zone e  negli  agglomerati.

Il  Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  dell'ISPRA  e  dell'ENEA,

valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame

congiunto del Coordinamento di cui all'articolo  20,  la  conformita'

del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi

espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di  mancata  conformita'

il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione  o

alla provincia autonoma, indica le variazioni e  le  integrazioni  da

effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento.  Tale

procedura si applica anche ai successivi progetti di  modifica  o  di

integrazione della rete di misura. La trasmissione  del  progetto  e'

effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove

gia' individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente,  il

formato a tal fine previsto. Al fine di ottimizzare il  coordinamento

tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle

reti di misura  regionali  sono  altresi'  inviati  dalle  regioni  o

province autonome a quelle confinanti.

7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione

di cui al comma  6  devono  essere  gestite  dalle  regioni  e  dalle

province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali  per  la

protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati.

In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo  delle  regioni  e

delle province autonome ovvero, su delega, delle  agenzie  regionali.

Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli  approvati

dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di  delega,  dalle

agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte

le modalita' di gestione della stazione e di raccolta, trattamento  e

validazione dei dati.  Per  le  stazioni  di  misurazione  esistenti,

gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente

promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le

province autonome e le agenzie regionali al  fine  di  assicurare  la

sottoposizione a tale controllo.

8. Le stazioni previste nel programma  di  valutazione  di  cui  al

comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte  ad  assicurare

le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui  i  dati

rilevati da una stazione della rete  di  misura,  anche  a  causa  di

fattori  esterni,  non  risultino  conformi  alle  disposizioni   del

presente decreto,  con  particolare  riferimento  agli  obiettivi  di

qualita' dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri  di  ubicazione

di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla  base

del programma di valutazione,  un'altra  stazione  avente  le  stesse

caratteristiche in relazione alla  zona  oppure,  nello  stesso  sito

fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di

raggiungere  la  necessaria  copertura  dei  dati.  Il  numero  delle

stazioni di misurazione previste dal programma  di  valutazione  deve

essere individuato nel rispetto dei canoni di  efficienza,  efficacia

ed economicita'. Nel  caso  in  cui  risultino  variati  il  contesto

territoriale, le attivita' e le altre circostanze da cui  dipende  la

classificazione e l'ubicazione di una o piu' stazioni della  rete  di

misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X,  le  regioni  e  le

province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento  del

programma  di  valutazione,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie

destinate a tali finalita', in base alla legislazione vigente.

9. Le decisioni di valutazione  di  impatto  ambientale  statali  e

regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali

e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e successive modificazioni, per gli  impianti  che  producono

emissioni   in   atmosfera   possono   disporre   l'installazione   o

l'adeguamento di una o piu' stazioni di  misurazione  della  qualita'

dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso  in  cui  la

regione o la provincia autonoma interessata o, su  delega,  l'agenzia

regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  valuti  tali  stazioni

necessarie per la rete di misura o per il programma  di  valutazione.

In tal caso, la decisione di  valutazione  di  impatto  ambientale  o

l'autorizzazione prescrivono  che  la  stazione  di  misurazione  sia

conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta  al

controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di  aggiornamento

delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata  in

vigore del presente decreto per gli impianti che producono  emissioni

in atmosfera,  anche  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano  l'installazione

o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della  qualita'

dell'aria ambiente, l'autorita' competente autorizza la permanenza di

tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma

interessata o, su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la  protezione

dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di  misura  o  per  il

programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione

sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta

al controllo previsto dal comma 7.

10.  I  dati  e  le  informazioni  aventi  ad   oggetto   attivita'

produttive,  attivita'  di  servizio,  infrastrutture  e   mezzi   di

trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed  a  valutarne

l'impatto  sulla  qualita'   dell'aria,   devono   essere   messi   a

disposizione del  Ministero  dell'ambiente,  delle  regioni  o  delle

province  autonome  o  delle  agenzie  regionali  per  la  protezione

dell'ambiente che li richiedano, a cura  dei  soggetti,  inclusi  gli

enti locali e i  concedenti  o  concessionari  di  pubblici  servizi,

tenuti ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195.

L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),  del  decreto

legislativo n. 195 del 2005, non  puo'  essere  comunque  opposta  in

riferimento a dati  ed  informazioni  che  le  vigenti  normative  di

settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti  di

autorizzazione o di pianificazione pubblici o di  tariffe  pubbliche.

Nel caso in cui una richiesta formulata da una  regione  o  provincia

autonoma per lo svolgimento  delle  funzioni  previste  dal  presente

decreto non  sia  stata  accolta,  anche  per  un'eccezione  prevista

all'articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del

2005, il Ministero dell'ambiente, sentita tale  regione  o  provincia

autonoma, puo' promuovere forme di consultazione con l'autorita'  che

non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del  Coordinamento  di

cui all'articolo 20, per accertare  se  esistano  modalita'  atte  ad

assicurare la messa a disposizione  dei  dati  e  delle  informazioni

senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A  tali

consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei  casi  in

cui la richiesta non sia stata  accolta  da  un'autorita'  competente

alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari.

11.  Le  misurazioni  e  le  altre  tecniche  utilizzate   per   la

valutazione della qualita' dell'aria ambiente devono  rispettare  gli

obiettivi di qualita' previsti dall'allegato I.

12. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il

Ministro della salute, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al

decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le

modalita' di utilizzo dei  bioindicatori  per  la  valutazione  degli

effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio,

nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio.

Art. 6

Casi speciali di valutazione della qualita' dell'aria ambiente

1. Con decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il

Ministro della salute e sentita la Conferenza  unificata  di  cui  al

decreto legislativo  n.  281  del  1997,  sono  scelte,  in  modo  da

individuare le variazioni geografiche e l'andamento a  lungo  termine

delle  concentrazioni  nell'aria  ambiente  e,  ove  previsto,  delle

deposizioni:

a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti  fissi  di

campionamento  rurali,  scelte  nell'ambito  delle  reti  di   misura

regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad  acquisire

informazioni  circa  la  concentrazione  di   massa   totale   e   le

concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale.  Il

decreto  di  individuazione  puo'   altresi'   stabilire   forme   di

coordinamento con le attivita' svolte  in  attuazione  del  programma

denominato «monitoring and evaluation of  pollutants  (EMEP)».  Sulla

base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione

possono essere comuni a piu' Stati in riferimento a zone  confinanti.

A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, II, IV  e

VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti

alle sole concentrazioni di massa totale;

b) almeno  sette  stazioni  di  misurazione  del  benzo(a)pirene,

scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua

la   misurazione   delle   concentrazioni   nell'aria   ambiente   di

benzo(a)antracene,     benzo(b)fluorantene,      benzo(j)fluorantene,

benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e  dibenzo(a,h)antracene,

al fine di verificare la costanza dei  rapporti  nel  tempo  e  nello

spazio tra il benzo(a)pirene  e  gli  altri  idrocarburi  policiclici

aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di  misurazione

si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

c)  almeno  tre  stazioni  di  misurazione   di   fondo,   scelte

nell'ambito delle reti di misura regionali e di  quelle  appartenenti

alla rete realizzata in sede di attuazione del  programma  denominato

«European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui  si

effettua la misurazione  indicativa  delle  concentrazioni  nell'aria

ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene  e

degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera  b)

e  la  misurazione  indicativa  della  deposizione  totale  di   tali

inquinanti. Tale misurazione indicativa ha  altresi'  ad  oggetto  le

concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso  totale  e  la

deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione  si

selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile  alla

luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di  cui  all'articolo

20, quelle in cui si effettua anche  la  misurazione  indicativa  del

mercurio bivalente particolato e  gassoso.  Sulla  base  di  appositi

accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi  forniti  dalla

Commissione europea, tali  stazioni  di  misurazione  possono  essere

comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni

di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato

VI;

d) sette stazioni di misurazione in  sito  fisso  urbano,  scelte

preferibilmente tra  quelle  di  cui  alla  lettera  b),  in  cui  si

effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la

concentrazione di massa totale e le  concentrazioni  per  speciazione

chimica del PM10 e del PM2,5 su base  annuale.  A  tali  stazioni  di

misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi  1

e 3  dell'allegato  I  devono  essere  tuttavia  riferiti  alle  sole

concentrazioni di massa totale.

2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve  valutare  la

possibilita' di utilizzare  le  medesime  stazioni  per  entrambe  le

finalita' di cui alle lettere a) e c) del  comma  1.  Possono  essere

individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica,

emerge che tali finalita' non  sarebbero  conseguite  per  tutti  gli

inquinanti.

3. Nel caso in cui  le  stazioni  di  misurazione  prescelte  siano

gestite  da  enti  di  ricerca,  i  decreti  previsti  al   comma   1

disciplinano le modalita' ed i tempi con i  quali  tali  enti  devono

trasmettere  i  dati  e  le  informazioni   rilevati   al   Ministero

dell'ambiente  e  all'ISPRA.  I  decreti  disciplinano  altresi'   le

modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da

tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma  1,  lettere  a),

b), c) e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province

autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui

al comma 1, lettera a), i metodi da  utilizzare  e  le  modalita'  di

comunicazione  di  tali  metodi  alla  Commissione  europea,  per  le

stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d),  i  metodi  da

utilizzare e, per le stazioni di  misurazione  di  cui  al  comma  1,

lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del  campionamento  e

dell'analisi degli  idrocarburi  policiclici  aromatici  diversi  dal

benzo(a)pirene.

Art. 7

Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento

1. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti

fissi costituiscono l'unica  fonte  di  informazioni  sulla  qualita'

dell'aria ambiente e' assicurato un  numero  minimo  di  stazioni  di

misurazione di ciascun inquinante di cui  all'articolo  1,  comma  2,

pari a quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti

fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da  misurazioni

indicative, il numero complessivo delle stazioni  di  misurazione  di

cui all'allegato V puo' essere ridotto fino ad un massimo del 50  per

cento, purche':

a) le tecniche di valutazione utilizzate  ad  integrazione  delle

misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato  livello

d'informazione ai fini della valutazione della qualita' dell'aria  in

relazione ai valori limite, ai valori obiettivo  ed  alle  soglie  di

allarme previsti dal presente decreto, nonche'  un  adeguato  livello

d'informazione del pubblico;

b) il numero delle  stazioni  di  misurazione  e  la  risoluzione

spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di  valutare  i

livelli in conformita' agli obiettivi di qualita'  dei  dati  di  cui

all'allegato I, paragrafo 1, e  di  soddisfare  i  requisiti  di  cui

all'allegato I, paragrafo 2.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti

fissi sono combinate con tecniche di  modellizzazione  o  misurazioni

indicative, il numero complessivo delle stazioni  di  misurazione  di

cui all'allegato V puo' essere ridotto oltre il 50 per cento, purche'

si rispettino le condizioni previste al comma 2.

4. In relazione ai  livelli  critici  di  cui  all'allegato  XI  le

riduzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano a  condizione  che  il

numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale  delle

tecniche di modellizzazione  permettano  di  valutare  i  livelli  in

conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di  cui  all'allegato

I, paragrafo 1.

5. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente,  si

applicano i metodi di riferimento o  i  metodi  equivalenti  previsti

all'allegato VI.

Art. 8

Valutazione della qualita' dell'aria ambiente

e stazioni di misurazione in siti fissi

di campionamento in relazione all'ozono

1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'  effettuata,

per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi  successivi  e

dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III.

2. Nelle zone e  negli  agglomerati  in  cui  i  livelli  di  ozono

superano, in almeno  uno  sui  cinque  anni  civili  precedenti,  gli

obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3,  le

misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie.  Se  non  si

dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili  precedenti,  e'

consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione

di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel

periodo dell'anno e nei luoghi in  cui  si  potrebbero  registrare  i

massimi livelli  di  inquinamento,  e  tecniche  di  modellizzazione,

utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari

delle emissioni.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti

fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di  informazioni  sulla

qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5,

e' assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione  dell'ozono

pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero  di

stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello  previsto

dall'allegato IX paragrafo 3.

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti

fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da  misurazioni

indicative, il  numero  complessivo  delle  stazioni  di  misurazione

previsto dall'allegato IX, paragrafo  1,  puo'  essere  ridotto  alle

condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli  di  ozono  sono

stati inferiori, in tutti  i  cinque  anni  civili  precedenti,  agli

obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il

numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di  azoto

e' stabilito in conformita' all'allegato IX, paragrafo 4.

6. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il

Ministro della salute e sentita la Conferenza  unificata  di  cui  al

decreto legislativo n. 281 del 1997,  sono  individuate,  nell'ambito

delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione  di  fondo

in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di  tali

stazioni, su tutto il territorio nazionale, e'  compreso  tra  sei  e

dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed  agli

agglomerati di  cui  al  comma  2,  ed  e'  pari  ad  almeno  tre  in

riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5.

7. La misurazione dei precursori  dell'ozono  e'  svolta  nei  modi

indicati all'allegato X. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di

concerto con  il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza

unificata di cui  al  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono

individuate, sul territorio  nazionale,  nell'ambito  delle  reti  di

misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione  dei  precursori

dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le  modalita'

di  comunicazione  dei  metodi  di  campionamento  e  di  misurazione

utilizzati alla Commissione europea.

8. Alla valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  ed  alla

classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le  regioni

e le province autonome.

9. Si applica, anche in riferimento al  presente  articolo,  quanto

previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a  9

e comma 11.

10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si

applicano i metodi di riferimento o  i  metodi  equivalenti  previsti

dall'allegato VI.

Art. 9

Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite

e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo

e per il mantenimento del relativo rispetto

1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i

livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,

sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i  valori  limite

di cui all'allegato XI,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel

rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che

contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e  che  preveda

le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di  emissione

aventi influenza su tali aree  di  superamento  ed  a  raggiungere  i

valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti  dopo  i

termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con

l'individuazione  di  misure  atte  a  raggiungere  i  valori  limite

superati nel piu' breve tempo possibile.  Se,  in  una  o  piu'  aree

all'interno di zone o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo

previsto per il  PM2,5  all'allegato  XIV,  il  piano  contiene,  ove

individuabili, le misure  che  non  comportano  costi  sproporzionati

necessarie a perseguirne il raggiungimento.

2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i

livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,

sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'articolo  5,  i  valori

obiettivo  di  cui  all'allegato  XIII,  le  regioni  e  le  province

autonome, adottano, anche sulla base  degli  indirizzi  espressi  dal

Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure  che  non  comportano

costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di

emissione  aventi  influenza  su  tali  aree  di  superamento  ed   a

perseguire  il  raggiungimento  dei  valori  obiettivo  entro  il  31

dicembre 2012. Il perseguimento del valore  obiettivo  non  comporta,

per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.

59, condizioni piu'  rigorose  di  quelle  connesse  all'applicazione

delle migliori tecniche disponibili.

3. Le regioni e le province autonome  adottano,  anche  sulla  base

degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le

misure  necessarie  a  preservare  la  migliore  qualita'   dell'aria

ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree  in  cui,

sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i  livelli  degli

inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite

e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva,

le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli

degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati,  nei

piani di cui al comma 1.

4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i

livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,

sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici

di cui all'allegato XI, le regioni e le province  autonome  adottano,

anche sulla base degli indirizzi espressi dal  Coordinamento  di  cui

all'articolo 20, le  misure  necessarie  ad  agire  sulle  principali

sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed

a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.

5. I piani e le misure di cui ai  commi  1,  2  e  4,  relativi  ad

un'area di superamento all'interno di una zona o di  un  agglomerato,

devono agire sull'insieme delle  principali  sorgenti  di  emissione,

puntuali  o  diffuse,  aventi  influenza  su  tale  area   anche   se

localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione

o della provincia autonoma.

6. Se lo stesso insieme  di  sorgenti  di  emissione  determina  il

superamento dei  valori  limite  o  dei  valori  obiettivo  per  piu'

inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un  piano

integrato per tali inquinanti.

7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei  piani  previsti

dal presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la

partecipazione  degli  enti  locali  interessati  mediante  opportune

procedure di raccordo  e  concertazione,  ai  sensi  della  normativa

vigente. Si provvede anche, con  tali  procedure,  ad  individuare  e

coordinare, all'interno dei  piani,  i  provvedimenti  di  attuazione

previsti dall'articolo 11, al  fine  di  assicurare  che  gli  stessi

concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione  dei  piani.

Le regioni e le province autonome provvedono, nel rispetto del quadro

delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale,

con  apposita  normativa  e  comunque  in  conformita'   al   proprio

ordinamento,  ad  adottare  i  piani  di  cui  al  presente  decreto,

assicurando  il  coordinamento  di  tali  piani  e  degli   obiettivi

stabiliti dagli stessi con  gli  altri  strumenti  di  pianificazione

settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria  svolta

da una regione  o  provincia  autonoma,  risulti  che  le  principali

sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono

localizzate in una  diversa  regione  o  provincia  autonoma,  devono

essere adottate da entrambe le regioni  o  province  autonome  misure

coordinate finalizzate al  raggiungimento  dei  valori  limite  o  al

perseguimento  dei  valori  obiettivo.  Il  Ministero   dell'ambiente

promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure  nell'ambito  del

Coordinamento di cui all'articolo 20.

9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta,

su richiesta di una o piu' regioni o province  autonome,  nell'ambito

del Coordinamento di cui  all'articolo  20,  risulti  che,  tutte  le

possibili  misure  individuabili  dalle  regioni  e  dalle   province

autonome nei propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado  di

assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento

influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le

regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa  e

legislativa,  si  procede  all'adozione  di   misure   di   carattere

nazionale. In tali  casi  e'  convocato,  presso  la  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente,  un

comitato tecnico con il compito di presentare un programma di  misure

di carattere nazionale alla  cui  elaborazione  partecipano  anche  i

Ministeri aventi competenza  su  specifici  settori  emissivi,  quali

trasporti, energia, inclusi gli usi civili,  attivita'  produttive  e

agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza oneri a carico

dello  Stato  ed  opera  per  il  tempo  strettamente  necessario  ad

elaborare il programma. Ai  soggetti  che  partecipano,  a  qualsiasi

titolo, al comitati non e' dovuto alcun compenso o rimborso  spese  o

altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo  svolgimento

di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale  del  supporto

dell'ISPRA e dell'ENEA.

10. Nelle zone e negli  agglomerati  per  i  quali  la  Commissione

europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della  direttiva

2008/50/CE secondo la procedura ivi  disciplinata,  i  valori  limite

previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il  benzene  si

applicano a partire dalla  data  individuata  nella  decisione  della

Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per  il  PM10

si  applicano  a  partire   dall'11   giugno   2011.   Il   Ministero

dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri, l'esecuzione di tale procedura  in  collaborazione  con  le

regioni e le province autonome, coordinando le attivita'  istruttorie

finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22  della

direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe.  Il  Ministero

dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle

regioni e delle province autonome,  dei  vigenti  piani  di  qualita'

dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti  dall'articolo

22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe  e  di

dimostrare che, presso tali  zone  e  agglomerati,  i  valori  limite

oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel  caso

in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi

termini possa essere ottenuto solo con il  contributo  di  misure  di

carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma

di  misure  alla  cui  elaborazione  partecipano  anche,   sotto   il

coordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   i

Ministeri aventi competenza  su  specifici  settori  emissivi,  quali

trasporti, energia, inclusi gli usi civili,  attivita'  produttive  e

agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del

Consiglio  dei  Ministri.  Per   lo   svolgimento   delle   attivita'

istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente

si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore

dei valori limite  oggetto  di  deroga,  le  regioni  e  le  province

autonome attuano,  in  tali  zone  e  agglomerati,  tutte  le  misure

necessarie a raggiungere  e  mantenere  i  livelli  degli  inquinanti

interessati al di sotto dei  valori  limite  aumentati  del  relativo

margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI.

11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo  e'

assicurata  la  coerenza  con   le   prescrizioni   contenute   nella

pianificazione nazionale per la  riduzione  delle  emissioni  di  gas

responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei  programmi  adottati

ai sensi del decreto legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,  e  del

decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  nei  provvedimenti

regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167,  della  legge  24

dicembre  2007,  n.  244,  ed  in  tutti  gli  altri   strumenti   di

pianificazione e di programmazione regionali e locali, come  i  piani

energetici, i piani dei trasporti e i piani  di  sviluppo.  Anche  le

autorita' competenti all'elaborazione  e  all'aggiornamento  di  tali

piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli  stessi

con  le  prescrizioni  contenute  nei  piani  di  qualita'  dell'aria

previsti dal presente articolo.

12.  I  piani  previsti  dal  presente   articolo   sono   soggetti

all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata  verificata

la condizione prevista dall'articolo 6,  comma  1,  di  tale  decreto

secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12.

Art. 10

Piani per la riduzione del rischio di superamento

dei valori limite, dei valori obiettivo

e delle soglie di allarme

1. Le regioni e le province autonome adottano  piani  d'azione  nei

quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per  i

casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che

i livelli degli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,

superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In  caso  di

rischio di superamento delle soglie di allarme  di  cui  all'allegato

XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce  delle

condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o  la

gravita' del rischio o la possibilita' di  ridurlo  risultano,  sulla

base di un'apposita istruttoria, significative.

2. Le  regioni  e  le  province  autonome  possono  adottare  piani

d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare  nel  breve

termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un  agglomerato,

il rischio che i livelli degli  inquinanti  di  cui  all'articolo  1,

commi 2 e 3, superino i valori limite o i valori  obiettivo  previsti

dagli allegati VII e XI. All'adozione si procede nel caso in cui  sia

possibile individuare le situazioni previste al comma 3.

3. Nei casi previsti al comma 2 i piani d'azione hanno  ad  oggetto

specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere  strutturale

o ricorrente, che  possono  causare  un  superamento  o  che  possono

pregiudicare il processo di raggiungimento dei  valori  limite  o  di

perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura,

non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e  le  misure

di cui agli articoli 9 e 13.

4. Gli interventi  previsti  nei  piani  d'azione  sono  diretti  a

ridurre il rischio o a limitare la durata del  superamento.  I  piani

d'azione possono prevedere, se necessario per le finalita' di  legge,

interventi finalizzati a limitare oppure a  sospendere  le  attivita'

che contribuiscono all'insorgenza  del  rischio  di  superamento  dei

valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie  di  allarme.  Gli

indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo

24 della direttiva 2008/50/CE  integrano  i  requisiti  previsti  dal

presente articolo per l'adozione dei piani d'azione.

5. Le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione

mettono a disposizione del pubblico, nei modi  previsti  all'articolo

18, le informazioni relative  ai  risultati  dell'istruttoria  svolta

circa la  fattibilita'  del  piano  e  le  informazioni  relative  ai

contenuti ed all'attuazione del piano. Nel pubblico  sono  inclusi  i

soggetti previsti all'articolo 18, comma 4.

6. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei  piani  previsti

dal presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7.

Art. 11

Modalita' e procedure

di attuazione dei piani

1. I  piani  di  cui  agli  articoli  9,  10  e  13  possono  anche

individuare, con  le  modalita'  e  per  le  finalita'  dagli  stessi

previste:

a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;

b) valori limite  di  emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio,

criteri di localizzazione ed altre condizioni di  autorizzazione  per

gli impianti  di  cui  alla  parte  quinta,  titolo  I,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;

c) valori limite di emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio  e

criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti

che producono emissioni in atmosfera;

d) valori limite di emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio  e

criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione

integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;

e) valori limite  di  emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio,

caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di  cui  alla

parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, secondo le relative disposizioni;

f) limiti e condizioni per l'utilizzo  dei  combustibili  ammessi

dalla parte quinta, titolo III,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel  rispetto  delle

competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;

g)  limiti  e  condizioni  per  l'utilizzo  di  combustibili  nei

generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW  nei  casi

in cui l'allegato X alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n.  152,  prevede  il  potere  dei  piani  regionali  di

limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;

h)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in

atmosfera che si producono nel corso delle  attivita'  svolte  presso

qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine  mobili

non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) -

categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,

utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il

cantiere  rispondano  alle  piu'  recenti  direttive  comunitarie  in

materia di controllo delle emissioni inquinanti  o  siano  dotati  di

sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;

i)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in

atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;

l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e  gli

altri gruppi sensibili della popolazione;

m)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in

atmosfera che si producono nel corso delle attivita' e delle pratiche

agricole  relative  a  coltivazioni,  allevamenti,  spandimento   dei

fertilizzanti  e  degli  effluenti  di  allevamento,  ferma  restando

l'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di   rifiuti,

combustibili,  fertilizzanti,  emissioni  in   atmosfera   e   tutela

sanitaria e fito-sanitaria;

n) prescrizioni di limitazione delle combustioni  all'aperto,  in

particolare in  ambito  agricolo,  forestale  e  di  cantiere,  ferma

restando  l'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia   di

rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e  tutela  sanitaria  e

fito-sanitaria.

2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente,  di  concerto  con  i

Ministeri competenti per materia, sentita  la  Conferenza  Unificata,

possono essere emanate linee guida per l'individuazione delle  misure

di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da  norme

statali.

3. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani  in  merito

alla limitazione della circolazione dei veicoli a  motore,  ai  sensi

del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa  autorita'

individuata dalle regioni o  dalle  province  autonome.  In  caso  di

inerzia, provvedono in via  sostitutiva  le  regioni  o  le  province

autonome o la diversa autorita' individuata  dalle  regioni  o  dalle

province autonome ai sensi  della  vigente  normativa  regionale.  La

normativa  regionale  stabilisce   idonee   forme   di   raccordo   e

coordinamento tra regioni o province autonome ed autorita' competente

ad adottare i provvedimenti di  limitazione  della  circolazione.  Le

modalita' e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle

finalita' dei diversi piani di cui agli  articoli  9,  10  e  13.  Le

ordinanze di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono  essere  adottate

dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi

e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in  assenza

dei piani di cui agli articoli 9, 10 e  13  o  qualora  i  piani  non

individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei

veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre  tali  limitazioni

per  motivi  connessi  all'inquinamento  atmosferico  attraverso   le

ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  I

sindaci possono comunque vietare la circolazione nei  centri  abitati

per tutti gli autoveicoli  che  non  hanno  effettuato  il  controllo

almeno annuale delle  emissioni  secondo  la  procedure  fissate  dal

decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del

comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorita' competenti  per

l'autorizzazione o per i  controlli  ai  sensi  della  parte  quinta,

titoli I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

nei modi ivi previsti. All'attuazione delle previsioni contenute  nei

piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le  autorita'

competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate.

5. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani,  nei  casi

non previsti dai commi 3 e  4,  procedono  le  regioni,  le  province

autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base

dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e  regionale.  Resta

ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla  vigente

normativa.

6. Le previsioni contenute nei piani  in  merito  ai  cantieri,  ai

sensi  del  comma  1,  lettera  h),  sono  altresi'   inserite   come

prescrizioni nelle decisioni di  valutazione  di  impatto  ambientale

adottate dalle autorita' competenti ai fini della realizzazione delle

opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

7. Le modalita' e le procedure di attuazione previste dal  presente

articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli

articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali.

Art. 12

Obbligo di concentrazione dell'esposizione

e obiettivo nazionale di riduzione

dell'esposizione per il PM2,5

1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le  regioni

e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi  espressi

dal Coordinamento di cui all'articolo 20,  le  misure  necessarie  ad

assicurare    il    rispetto    dell'obbligo    di     concentrazione

dell'esposizione  di  cui  all'allegato  XIV  e  le  misure  che  non

comportano  costi   sproporzionati   necessarie   a   perseguire   il

raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione

disciplinato dal medesimo allegato.

2.  Al  fine  di   calcolare   se   l'obbligo   di   concentrazione

dell'esposizione    e    l'obiettivo    nazionale    di     riduzione

dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si  utilizza

l'indicatore di esposizione  media  di  cui  all'allegato  XIV.  Tale

indicatore  e'  fissato  sulla  base  di  misurazioni  effettuate  da

stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento  urbani,  il

cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo

2,  e  la  cui  distribuzione  in  zone  e  agglomerati   dell'intero

territorio  devono  essere  tali  da  riflettere  in  modo   adeguato

l'esposizione  della  popolazione.  Tali  stazioni  sono  scelte  con

decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della

salute  e  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui   al   decreto

legislativo n.  281  del  1997,  nell'ambito  delle  reti  di  misura

regionali,  in  modo  da  individuare  le  variazioni  geografiche  e

l'andamento a lungo termine delle concentrazioni.

Art. 13

Gestione della qualita' dell'aria ambiente

in relazione all'ozono

1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i

livelli dell'ozono superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui

all'articolo 8, i  valori  obiettivo  di  cui  all'allegato  VII,  le

regioni e le province  autonome  adottano,  anche  sulla  base  degli

indirizzi espressi dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20,  le

misure che non comportano costi sproporzionati  necessarie  ad  agire

sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali  aree

ed a perseguire il raggiungimento dei valori  obiettivo  nei  termini

prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano,  adottato

nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV, che contenga almeno

gli elementi di cui all'allegato XV e che  tenga  anche  conto  delle

misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni

di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano  deve  essere

integrato con i piani di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9.

2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i

livelli dell'ozono superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui

all'articolo 8, gli obiettivi a lungo  termine  e  sono  inferiori  o

uguali ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni  e  le

province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi

dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20,  le  misure  che   non

comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle  principali

sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed  a  perseguire

il  raggiungimento  degli  obiettivi  a  lungo  termine  nei  termini

prescritti. Tali misure devono essere coerenti  con  quelle  previste

nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualita' dell'aria  di  cui

all'articolo 9 e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni

di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004.

3. Le regioni e le province autonome  adottano,  anche  sulla  base

degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20,  e

nella misura in cui cio' sia consentito da  fattori  come  la  natura

transfrontaliera  dell'inquinamento  da   ozono   e   le   condizioni

meteorologiche,  le  misure  necessarie  a  preservare  la   migliore

qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo  sviluppo  sostenibile

ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della

salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione  di  cui

all'articolo 8, i livelli dell'ozono sono  inferiori  o  uguali  agli

obiettivi a lungo  termine.  Le  misure  interessano,  anche  in  via

preventiva,  le  principali  sorgenti  di   emissione   che   possono

influenzare i livelli dell'ozono in tali aree.

4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle  misure  previste

dal presente articolo, quanto disposto dall'articolo 9, commi  6,  7,

8, 9, 11 e 12.

Art. 14

Misure per il superamento delle soglie

di informazione e di allarme

1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli  inquinanti

superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la

soglia di informazione o una soglia di allarme prevista  all'allegato

XII, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti

necessari per informare il pubblico in  modo  adeguato  e  tempestivo

attraverso radio, televisione, stampa,  internet  o  qualsiasi  altro

opportuno mezzo di comunicazione.

2. In caso di superamento della  soglia  di  informazione  o  delle

soglie di allarme, le regioni e le province autonome  trasmettono  al

Ministero dell'ambiente informazioni circa i livelli  misurati  e  la

durata del superamento entro lo stesso termine previsto  all'articolo

19, comma 8,  lettera  a),  numero  1).  Il  Ministero  dell'ambiente

comunica tali informazioni alla Commissione europea  e  al  Ministero

della salute nei termini previsti all'articolo 19, comma  9,  lettera

e), in caso di soglie riferite all'ozono, ed  entro  tre  mesi  dalla

data  della  misurazione  in  caso  di  soglie  riferite   ad   altri

inquinanti.

Art. 15

Esclusioni

1. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero

dell'ambiente, per l'approvazione e  per  il  successivo  invio  alla

Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in  cui,

relativamente ad un determinato  anno,  i  livelli  degli  inquinanti

previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite

o livelli critici a  causa  del  contributo  di  fonti  naturali.  La

comunicazione e'  accompagnata  da  informazioni  sui  livelli  degli

inquinanti e le  relative  fonti  e  contiene  gli  elementi  atti  a

dimostrare il contributo dato dalle fonti  naturali  ai  superamenti,

sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  Coordinamento  di   cui

all'articolo  20  ed  utilizzando,  ove  esistenti,   gli   indirizzi

formulati dalla Commissione europea. I superamenti  oggetto  di  tale

comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.

2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il

Ministro della salute, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al

decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per  la

valutazione del contributo di cui al comma 1.

3. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero

dell'ambiente, per l'approvazione e  per  il  successivo  invio  alla

Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i

livelli del PM10 superano il rispettivo  valore  limite  per  effetto

della risospensione del particolato  a  seguito  della  sabbiatura  o

della  salatura   delle   strade   nella   stagione   invernale.   La

comunicazione e' accompagnata da informazioni sui livelli del PM10  e

le relative fonti e contiene gli elementi atti a  dimostrare  che  il

superamento e' dovuto a tale risospensione e che sono state  comunque

adottate misure ragionevoli per  ridurre  i  livelli.  I  superamenti

dovuti a tale risospensione non impongono l'adozione dei piani di cui

agli articoli 9 e 10, ferma restando l'adozione di ragionevoli misure

di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi espressi

dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20  ed  utilizzando,   ove

esistenti, gli  indirizzi  formulati  dalla  Commissione  europea,  e

l'integrale applicazione del  presente  decreto  ai  su

Art. 16

Inquinamento transfrontaliero

1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine

di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o  di

un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto  transfrontaliero

di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o  dei  relativi

precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e  le

province autonome interessate, provvede  a  consultare  le  autorita'

competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che  risultano

coinvolti al fine di individuare le iniziative  da  avviare  in  modo

congiunto  per  eliminare  il  superamento  attraverso  provvedimenti

adeguati e proporzionati. In tal caso possono essere  adottati  piani

comuni, da attuare in modo  coordinato,  per  il  raggiungimento  dei

valori limite ed  il  perseguimento  dei  valori  obiettivo  e  degli

obiettivi a lungo  termine.  All'adozione  dei  piani  provvedono  le

regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero

dell'ambiente.

2. In caso di rischio di superamento di un valore limite  o  di  un

valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o  di  una  soglia  di

allarme di cui all'allegato XII presso  zone  di  Stati  appartenenti

all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei

casi e nei limiti previsti dall'articolo 10, piani d'azione  a  breve

termine comuni che si applicano  alle  zone  confinanti  degli  Stati

coinvolti. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province

autonome interessate, d'intesa con  il  Ministero  dell'ambiente.  Il

Ministero dell'ambiente riceve le richieste di piani comuni  che  gli

Stati  confinanti  in  cui  sussiste  tale  rischio  di   superamento

trasmettano all'Italia ed  invia  agli  Stati  confinanti,  anche  su

indicazione della regione o della provincia autonoma interessata,  le

richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio  sussista  nel

proprio  territorio.  In  presenza  di  zone  di  Stati  appartenenti

all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, presso le quali e'

stato adottato un piano d'azione a breve termine,  le  regioni  e  le

province   autonome   interessate,   d'intesa   con   il    Ministero

dell'ambiente, assicurano l'invio di tutte le informazioni utili alle

autorita' competenti dello Stato confinante.

3. In caso di superamento delle  soglie  di  informazione  o  delle

soglie di allarme di cui al presente decreto in  zone  o  agglomerati

prossimi ai confini nazionali, le  regioni  e  le  province  autonome

interessate, d'intesa con il Ministero  dell'ambiente,  provvedono  a

informare  tempestivamente  le  autorita'  competenti   degli   Stati

confinanti  appartenenti  all'Unione  europea,  anche  al   fine   di

consentire che tali informazioni possano essere rese  disponibili  al

pubblico.

4. Nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi  precedenti

devono essere altresi' assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad

assicurare una cooperazione con  Stati  non  appartenenti  all'Unione

europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a  quelli

che sono candidati all'adesione.

Art. 17

Qualita' della valutazione

in materia di aria ambiente

1. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il

Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,

della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle linee  guida

tecniche dell'ISPRA, sono stabilite:

a) le procedure di garanzia di qualita' previste  per  verificare

il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente;

b)  le  procedure   per   l'approvazione   degli   strumenti   di

campionamento e misura della qualita' dell'aria.

2.  Le  procedure  di  approvazione  previste  al  comma   1   sono

finalizzate  ad  accertare  e  ad  attestare  che  gli  strumenti  di

campionamento e misura soddisfano i requisiti  fissati  dal  presente

decreto.

3. Le regioni e le province  autonome  o,  su  delega,  le  agenzie

regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attivita' di

controllo volte  ad  accertare  che  il  gestore  delle  stazioni  di

misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualita' di  cui  al

comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche  se

il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed  abbia

applicato  le  eventuali  correzioni   prescritte   dal   laboratorio

nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8.

4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai  sensi  del

comma  8  organizza,  con   adeguata   periodicita',   programmi   di

intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ai

quali  devono  partecipare  tutti  i  gestori   delle   stazioni   di

misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in  cui

i risultati della intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano

conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le  correzioni

da apportare.

5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla

base  delle  procedure  previste  dal   comma   1,   lettera   b)   e

l'approvazione  dei  metodi  di  analisi  della  qualita'   dell'aria

equivalenti a  quelli  di  riferimento,  con  le  modalita'  previste

dall'allegato  VI,  competono  ai  laboratori  pubblici   accreditati

secondo le  procedure  stabilite  dalla  norma  ISO/IEC  17025  nella

versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in  relazione

al pertinente metodo  previsto  da  tale  allegato.  Tali  laboratori

accettano, previa verifica della  documentazione,  i  rapporti  delle

prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure

stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al

momento  dell'accreditamento  in  relazione  al   pertinente   metodo

previsto da tale allegato. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti

e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui  medesimi;

il laboratorio che procede  all'approvazione  dichiara  con  apposito

atto,  da  allegare  alla  documentazione  di  approvazione,  di  non

possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato.

6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M)  assicura

la certificazione dei campioni primari e di riferimento,  nonche'  la

preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento

delle  miscele  gassose  di  inquinanti.  In  tale   certificato   si

determinano la composizione chimica, la concentrazione,  la  purezza,

le proprieta' fisiche o le particolari caratteristiche  tecniche  del

campione.

7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai  sensi  del

comma   8   assicura   la   partecipazione    alle    attivita'    di

intercalibrazione  a   livello   comunitario   per   gli   inquinanti

disciplinati dal presente decreto.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono  individuati  uno  o

piu'  laboratori  nazionali  di  riferimento  tra   quelli   pubblici

accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti  dal

presente  decreto,  sono  designate  le  relative  funzioni  e   sono

stabiliti i relativi obblighi  di  comunicazione  nei  confronti  del

Ministero dell'ambiente.

9. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto  previsto  al

comma 8 le funzioni di cui  ai  commi  4  e  7  sono  assicurate  dai

soggetti a tal fine competenti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente 20 settembre 2002.

Art. 18

Informazione del pubblico

1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano  le  funzioni

previste dal presente decreto assicurano, per quanto  di  competenza,

l'accesso del pubblico e la diffusione  al  pubblico  delle  seguenti

informazioni:

a) le informazioni  relative  alla  qualita'  dell'aria  ambiente

previste all'allegato XVI;

b) le decisioni con le quali sono concesse o  negate  le  deroghe

previste all'articolo 9, comma 10;

c) i piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  all'articolo  9  e

all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di  cui

all'articolo 13, comma 2;

d) i piani di azione previsti all'articolo 10;

e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti  tecnici  di

cui all'articolo 17.

2.  Per  l'accesso  alle  informazioni  si   applica   il   decreto

legislativo n. 195  del  2005.  Per  la  diffusione  al  pubblico  si

utilizzano  la  radiotelevisione,  la  stampa,  le  pubblicazioni,  i

pannelli informativi, le  reti  informatiche  o  altri  strumenti  di

adeguata potenzialita' e di facile accesso,  senza  oneri  aggiuntivi

per il pubblico. Le informazioni diffuse al  pubblico  devono  essere

aggiornate  e  precise  e  devono  essere  rese  in  forma  chiara  e

comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle  misure  di

cui al  comma  1,  lettera  c),  devono  essere,  in  tutti  i  casi,

pubblicati  su  pagina  web.  E'  assicurato,   nei   modi   previsti

dall'articolo 9 del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,

l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di  cui

al  presente  articolo  che  ricadano   tra   i   dati   territoriali

disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e  gestiti  in

conformita' allo stesso.

3. Le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  e  mettono  a

disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad  oggetto  tutti

gli inquinanti disciplinati dal presente  decreto  e  contenenti  una

sintetica illustrazione circa i superamenti dei  valori  limite,  dei

valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine,  delle  soglie  di

informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi  di

mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli  effetti  di

tali  superamenti.   Le   relazioni   possono   includere   ulteriori

informazioni e valutazioni in merito  alla  tutela  delle  foreste  e

informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto  prevede

la misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di  cui  all'allegato

X, parte 2.

4.  Sono  inclusi  tra  il  pubblico,  agli  effetti  del  presente

articolo, anche le associazioni ambientaliste,  le  associazioni  dei

consumatori, le  associazioni  che  rappresentano  gli  interessi  di

gruppi sensibili  della  popolazione,  nonche'  gli  altri  organismi

sanitari e le associazioni di categoria interessati.

5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al  di  fuori

dei casi previsti dal presente  articolo,  alla  pubblicazione  o  ad

altre forme di diffusione al pubblico  di  dati  inerenti  i  livelli

rilevati da stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente

devono contestualmente indicare, in  forma  chiara,  comprensibile  e

documentata, se tali livelli sono stati misurati  in  conformita'  ai

criteri ed alle modalita' previsti dal  presente  decreto  oppure  in

modo difforme.

Art. 19

Relazioni e comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze  inquinanti  oggetto

delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni  e  le

province autonome trasmettono i  seguenti  dati  ed  informazioni  al

Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun  anno,  i  livelli  che

superano i valori  limite  oltre  il  margine  di  tolleranza  o  che

superano i  valore  limite  degli  inquinanti  per  i  quali  non  e'

stabilito un margine di tolleranza, le date o i  periodi  in  cui  il

superamento si e' verificato, nonche' i valori misurati,  utilizzando

a tal fine il formato dell'appendice VI;

2) entro sei mesi dalla fine  di  ciascun  anno,  i  motivi  di

ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice

VI;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  durante  il  quale

sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani

di cui all'articolo 9,  comma  1,  nonche'  le  informazioni  di  cui

all'appendice VII nel formato ivi previsto;

4) entro due mesi dalla relativa  adozione,  le  modifiche,  le

integrazioni e gli aggiornamenti dei piani  trasmessi  ai  sensi  del

punto 3);

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,  gli  aggiornamenti

intervenuti  nell'elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui

all'articolo 9, commi 1 e  3,  utilizzando  a  tal  fine  il  formato

dell'appendice VI;

c)   ricorrendone   i   presupposti,   la   relazione    prevista

dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni

trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e  delle  lettere

b) ed f);

d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui  livelli

di concentrazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),

utilizzando  il  formato  stabilito  nel  decreto  previsto  da  tale

articolo;

e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui  livelli

di concentrazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  d),

utilizzando  il  formato  stabilito  nel  decreto  previsto  da  tale

articolo;

f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine

di ciascun anno, la determinazione del superamento  delle  soglie  di

valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine  il  formato

dell'appendice VI.

2.  Il  Ministero  dell'ambiente,  sulla  base  dei  dati  e  delle

informazioni di cui al comma 1 verificati  ai  sensi  del  comma  12,

comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine  di  ciascun  anno,  i  dati  e  le

informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere

b), c) ed f);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati

o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera  a),  numero  1),  le

informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;

c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati  per  la

prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1,  lettera

a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

d) entro tre mesi dalla  relativa  ricezione,  le  modifiche,  le

integrazioni e gli aggiornamenti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),

numero 4);

e)  entro  tre  mesi  dalla  relativa  ricezione,  i  dati  e  le

informazioni di cui al comma 1, lettera d).

3. Le regioni  e  le  province  autonome,  utilizzando  il  formato

dell'appendice VI, trasmettono al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA

i dati sui livelli di  concentrazione  e  sulle  deposizioni  di  cui

all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e  gli

agglomerati  la  determinazione  del  superamento  delle  soglie   di

valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato  II,  paragrafo

1, tabella 7, nonche', in relazione alle zone ed agli agglomerati  di

cui all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:

a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione  delle

aree di superamento;

b) i  livelli  di  concentrazione  degli  inquinanti  oggetto  di

valutazione;

c) le informazioni sui motivi dei  superamenti,  con  particolare

riferimento alle fonti;

d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.

4. I dati e le informazioni di cui al comma  3  e,  ricorrendone  i

presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2,  sono

trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo

a quello a cui si riferiscono.

5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al

Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:

a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al  fine

di individuare le misure necessarie a  perseguire  il  raggiungimento

dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di  individuare,  tra

le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia

autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo

9, comma 2.

6. Il Ministero dell'ambiente, entro i  tre  mesi  successivi  alla

data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e

le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del  comma

12, nonche', limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici  ed

ai metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma  3,

verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell'ambiente comunica

inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui

al comma 5 verificate ai sensi del comma 12,  entro  tre  mesi  dalla

relativa ricezione.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed

informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,  gli  aggiornamenti

intervenuti  nell'elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui

all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di

cui all'appendice VI;

b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  in  cui  sono  stati

misurati  o  valutati  superamenti  del  valore  obiettivo   di   cui

all'allegato  VII,  le  informazioni  previste  all'appendice   VIII,

sezione  I,  inclusa  la  documentazione   relativa   all'istruttoria

effettuata al fine di individuare le misure necessarie  a  perseguire

il raggiungimento del valore  obiettivo  e  di  individuare,  tra  le

stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1  e  2,  entro  sei

mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che  superano  il

valore obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le  date  in  cui  il

superamento si e' verificato, nonche' le relative cause ed  i  valori

misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;

d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine

di ciascun anno, i  livelli  di  ozono  che  superano  le  soglie  di

informazione e di allarme, le  date  in  cui  il  superamento  si  e'

verificato,  nonche'  le  relative  cause  ed  i   valori   misurati,

utilizzando il formato di cui all'appendice VI;

e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi  dalla  fine

di ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e  per  i

relativi precursori di cui all'appendice VI;

f) ogni tre anni, entro il  30  marzo  successivo  alla  fine  di

ciascun  triennio,  le  informazioni  previste  all'appendice   VIII,

sezioni II e III,  con  la  documentazione  relativa  all'istruttoria

effettuata al fine di individuare le misure necessarie  a  perseguire

il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine  e  di  individuare,

tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato

I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse  ai

sensi delle lettere a), c), d) ed e).

8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed

informazioni all'ISPRA:

a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di  ogni

anno:

1) entro i primi dieci giorni del  mese  successivo,  per  ogni

giorno in  cui  sono  stati  misurati  superamenti  delle  soglie  di

informazione o di allarme per l'ozono, le informazioni, formulate  in

via provvisoria, previste all'appendice IX, sezione I;

2) entro il 5 ottobre di ciascun anno,  le  altre  informazioni

provvisorie previste all'appendice IX, sezione II.

9.  Il  Ministero  dell'ambiente,  sulla  base  dei  dati  e  delle

informazioni di cui al comma 7 verificati  ai  sensi  del  comma  12,

comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di

cui al comma 7, lettera a);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati

o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui

al comma 7, lettera b);

c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di

cui al comma 7, lettere c), d) e) e g);

d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla  fine  di

ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);

e) entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine

previsto al comma 13, lettera a), le  informazioni  ivi  previste  e,

entro il 31 ottobre di ciascun  anno,  le  informazioni  previste  al

comma 13, lettera b).

10. Per la trasmissione dei dati e delle  informazioni  di  cui  al

presente articolo si  osservano,  ove  gia'  definite,  le  modalita'

stabilite dalla Commissione europea.

11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui  ai  commi

1,  4,  5  e  7  e'  effettuata  mediante  supporto  informatico  non

riscrivibile.

12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente,  verifica  la

completezza e la correttezza dei dati e delle  informazioni  ricevuti

ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma  3,  nonche'

la conformita' del formato, ed, a seguito di tale  verifica,  aggrega

su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle  appendici  da

VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede  per

la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle  informazioni

relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative

modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4.

In caso di dati ed informazioni incompleti  o  difformi  rispetto  ai

requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le  regioni  e

le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un

nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.

13. L'ISPRA verifica la completezza e la  correttezza  dei  dati  e

delle informazioni ricevuti ai sensi  del  comma  8  e  li  invia  al

Ministero dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX,  sezioni

I e II, entro:

a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a),  punto

1);

b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).

14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati  appositamente

individuata  dall'Agenzia  europea  per  l'ambiente,  i  dati  e   le

informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi

2, 6 e 9.

15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa  con  il  Ministero  della

salute,  comunica  alla  Commissione  europea  le  autorita'  e   gli

organismi di cui all'articolo 1, comma 6.

16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione  ai

sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma  3,  lettera  b),  del

comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si  riferiscono  a  tutte  le

stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione.

17. I dati e le informazioni necessari  ai  fini  dell'applicazione

del sistema di  scambio  reciproco  previsto  dalla  decisione  della

Commissione europea 97/101/CE del  27  gennaio  1997  sono  trasmessi

dalle regioni e dalle province autonome o, su delega,  dalle  agenzie

regionali per la protezione  dell'ambiente,  all'ISPRA  entro  il  30

aprile di ciascun anno.  Tale  trasmissione  ha  ad  oggetto  i  dati

rilevati  dalle  stazioni  di  misurazione  previste   nei   relativi

programmi di  valutazione,  nonche'  le  correlate  informazioni.  La

successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea  per

l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati

rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6.

Art. 20

Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorita'

competenti in materia di aria ambiente

1.  E'   istituito,   presso   il   Ministero   dell'ambiente,   un

Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,  del  Ministero

della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle

province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani

(ANCI).  Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti   dell'ISPRA,

dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e  di  altre

autorita' competenti all'applicazione del  presente  decreto,  e,  su

indicazione del Ministero della salute, rappresentanti  dell'Istituto

superiore  di  sanita',  nonche',  su  indicazione  della  regione  o

provincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie

regionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell'ambiente.   Il

Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni  periodiche  e

la creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  di

informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediante

gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in

relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame

congiunto di temi connessi  all'applicazione  del  presente  decreto,

anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  delle

nuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le

relative conseguenze.

3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   al

Coordinamento previsto al comma 1 non  e'  dovuto  alcun  compenso  o

rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

Art. 21

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati:

a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183;

c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.

203, fatte salve le disposizioni di  cui  il  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza;

e) l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;

f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data

28 marzo 1983, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,  recante

criteri per la raccolta dei  dati  inerenti  la  qualita'  dell'aria,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

h)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio   1991,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  31  maggio  1991,

recante i criteri per  l'elaborazione  dei  piani  regionali  per  il

risanamento e la tutela della qualita' dell'aria;

i) il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1992,

recante atto di indirizzo e coordinamento in materia  di  sistema  di

rilevazione  dell'inquinamento  urbano,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992;

l)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  6   maggio   1992,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  14  maggio  1992,

recante la definizione del sistema nazionale finalizzato a  controllo

ed assicurazione di qualita' dei  dati  di  inquinamento  atmosferico

ottenuti dalle reti di monitoraggio;

m)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15  aprile   1994,

concernente le norme tecniche in materia di livelli  e  di  stati  di

attenzione e di allarme per gli  inquinanti  atmosferici  nelle  aree

urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10  maggio

1994;

n) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25  novembre  1994,

recante l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite  di

concentrazione e di livelli  di  attenzione  e  di  allarme  per  gli

inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura

di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  15

aprile 1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

o) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996,  recante

attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento  da  ozono,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;

p) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.  163,

recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e  sanitari

in base ai quali i sindaci adottano le misure  di  limitazione  della

circolazione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11

giugno 1999;

q) il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile  2002,  n.  60,

recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del

Consiglio concernente i valori limite di qualita' dell'aria  ambiente

per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di  azoto,

le particelle e il piombo e della direttiva  2000/69/CE  relativa  ai

valori limite di qualita' dell'aria ambiente per  il  benzene  ed  il

monossido di carbonio,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;

r) il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  settembre  2002,

recante le modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle

misure  di  inquinamento  atmosferico,  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

s) il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261,

recante le direttive tecniche per la  valutazione  preliminare  della

qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano o

dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  4

agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  272  del

20 novembre 2002.

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di

misura, i piani e le misure di qualita' dell'aria esistenti ai  sensi

della  normativa  previgente  sono  adeguati  alle  disposizioni  del

presente decreto nel rispetto delle procedure e dei  termini  fissati

dagli articoli che precedono, anche alla luce di un  esame  congiunto

nel  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20.  In  caso  di  mancato

adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della

legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri

benefici alle regioni, alle province autonome ed  agli  enti  locali,

adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria

o  di  mobilita'  sostenibile,  prevedono,  tra  le  cause   ostative

all'erogazione,   la   reiterata   violazione   degli   obblighi   di

trasmissione o di conformazione previsti  all'articolo  3,  comma  3,

all'articolo 5, comma 6, all'articolo 19 ed ai commi 1,  3  e  4  del

presente articolo, nonche' l'indisponibilita' a sottoscrivere, in  un

dato termine,  gli  accordi  di  cui  all'articolo  5,  comma  7.  Il

Ministero dell'ambiente provvede ad inserire  tale  previsione  anche

nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i  diritti

acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni,

l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

3. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  i

rispettivi inventari delle  emissioni,  aventi  adeguata  risoluzione

spaziale  e   temporale,   in   conformita'   ai   criteri   previsti

all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni cinque anni, e per  la  prima

volta entro il 2012 con riferimento all'anno 2010, a scalare su  base

provinciale l'inventario nazionale disciplinato  all'articolo  4  del

decreto  legislativo  n.  171  del  2004,  al  fine   di   consentire

l'armonizzazione con gli inventari delle  regioni  e  delle  province

autonome. Gli inventari delle regioni e delle province autonome  sono

predisposti con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento

a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario

nazionale su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la

prima volta con  riferimento  all'anno  2010.  Per  ciascun  anno  in

riferimento  al  quale  lo  Stato  provvede  a  scalare  l'inventario

nazionale su base provinciale, le  regioni  e  le  province  autonome

armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di

cui all'articolo 20, i propri inventari con tale inventario nazionale

scalato su base provinciale. L'ENEA, in collaborazione  con  l'ISPRA,

provvede a scalare ulteriormente,  in  coerenza  con  la  risoluzione

spaziale del modello nazionale,  l'inventario  nazionale  scalato  su

base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione di quest'ultimo, al

fine  di  ottenere  gli  elementi  di   base   per   le   simulazioni

modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto previsto da

tale comma e  le  valutazioni  necessarie  all'esercizio  dei  poteri

sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni  sono

resi disponibili  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per  le

valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8.

4. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  i

rispettivi  scenari  energetici  e  dei   livelli   delle   attivita'

produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato

provvede a scalare l'inventario  nazionale  su  base  provinciale  e,

sulla base di questi, elaborano i rispettivi  scenari  emissivi.  Gli

scenari energetici  e  dei  livelli  delle  attivita'  produttive  si

riferiscono alle  principali  attivita'  produttive  responsabili  di

emissioni di sostanze inquinanti in  atmosfera,  ai  piu'  importanti

fattori che determinano la crescita economica dei principali settori,

come l'energia, l'industria, i trasporti,  il  riscaldamento  civile,

l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le  emissioni

in  atmosfera,  individuati  nell'appendice  IV,  parte  II.  L'ISPRA

elabora  lo  scenario  energetico  e  dei  livelli  delle   attivita'

produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla

base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a  tali

fini  sviluppata  a  livello  comunitario,   lo   scenario   emissivo

nazionale. Le regioni e le province  autonome  armonizzano  i  propri

scenari con le rispettive disaggregazioni  su  base  regionale  dello

scenario  nazionale  sulla  base   degli   indirizzi   espressi   dal

Coordinamento di cui  all'articolo  20.  Le  regioni  e  le  province

autonome assicurano la coerenza tra gli scenari  elaborati  ai  sensi

del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione

previsti  in  altri  settori,  quali,  per  esempio,   l'energia,   i

trasporti, l'agricoltura.

5. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  selezionano  le

rispettive  tecniche  di  modellizzazione,  da  utilizzare   per   la

valutazione e la gestione della qualita'  dell'aria  ambiente,  sulla

base delle caratteristiche e dei criteri  individuati  dall'appendice

III. Il confronto  tra  le  simulazioni  effettuate  con  il  modello

nazionale e le simulazioni effettuate con i modelli delle  regioni  e

delle  province  autonome  e'  operato  sulla  base   dei   parametri

individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi  espressi

dal Coordinamento di cui all'articolo 20. L'ENEA elabora ogni  cinque

anni, e per  la  prima  volta  entro  il  mese  di  giugno  2014  con

riferimento all'anno 2010, simulazioni modellistiche  della  qualita'

dell'aria su base nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni

nazionale opportunamente scalato. I risultati  di  tali  elaborazioni

sono resi disponibili alle regioni e alle province  autonome  per  le

valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5  e  8.  L'ENEA

elabora inoltre, su richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni

su  base  modellistica  della  qualita'  dell'aria  in  relazione   a

specifiche circostanze  quali,  ad  esempio,  procedure  comunitarie,

azioni  previste  all'articolo  16  e  situazioni  di   inadempimento

previste al comma 1. L'ENEA partecipa regolarmente agli  esercizi  di

intercomparazione  fra  modelli  avviati  nell'ambito  dei  programmi

comunitari riferiti alla valutazione della qualita' dell'aria.

6. Per l'invio dei dati e delle informazioni  di  cui  all'articolo

19, comma 4, riferiti al 2008, continuano  ad  applicarsi  i  termini

previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per

l'invio delle informazioni di cui all'articolo 19, comma  7,  lettera

f), relative  al  triennio  2007-2009,  continuano  ad  applicarsi  i

termini previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera  g),  e  comma  2,

lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004.

7. Alla modifica degli allegati  e  delle  appendici  del  presente

decreto si provvede con regolamenti da adottare in base  all'articolo

17, comma 3, della legge 17 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del

Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  salute,

sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.  281

del 1997, e, limitatamente all'appendice IV, parte II,  di  concerto,

per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. In caso di attuazione di successive direttive  comunitarie

che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di  ordine

tecnico previste nei predetti allegati,  alla  modifica  si  provvede

mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo  13  della

legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente,

di  concerto  con  il  Ministro   della   salute   e,   limitatamente

all'appendice IV, parte II, di concerto, per  quanto  di  competenza,

con   il   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei    trasporti.

All'integrazione dell'appendice III, con la disciplina delle tecniche

di modellizzazione e delle tecniche di misurazione  indicativa  e  di

stima obiettiva, si deve provvedere entro sei  mesi  dall'entrata  in

vigore del presente decreto.

8. Con apposito regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,

della legge  17  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro

dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da  adottare

entro l'inizio del secondo  anno  civile  successivo  all'entrata  in

vigore della decisione  prevista  all'articolo  28,  comma  2,  della

direttiva 2008/50/CE, si provvede, in conformita' a  tale  decisione,

alla disciplina delle  attivita'  di  relazione  e  comunicazione  in

sostituzione  di  quanto  previsto  all'articolo  14,  comma  2,   ed

all'articolo 19.

9. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le attivita'

previste dal presente decreto ricadono tra  i  compiti  istituzionali

delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte  con

le risorse di bilancio allo scopo destinate a  legislazione  vigente,

incluse, nei casi ammessi, le risorse previste dai vigenti  programmi

di finanziamento in materia di qualita' dell'aria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi,     Presidente      del

Consiglio  dei   Ministri   e,   ad

interim,  Ministro  dello  sviluppo

economico

Ronchi, Ministro per  le  politiche

europee

Prestigiacomo,             Ministro

dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare

Fazio, Ministro della salute

Matteoli,      Ministro       delle

infrastrutture e dei trasporti

Galan,  Ministro  delle   politiche

agricole alimentari e forestali

Frattini,  Ministro  degli   affari

esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia  e

delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti  con

le  regioni  e  per   la   coesione

territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano